# 采购需求

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分控电脑 | I 3-8G-512G 23.8 台式一体机（预装分控软件） | 台 | 1 |
| 2 | 分控软件 | 安装运行在电脑上做为远程操作的平台使用，只需要与广播系统服务器的连通，便可通过网络在授权范围内自由使用广播系统。 | 套 | 1 |
| 3 | 广播寻呼话筒 | 1.采用超大的触摸真彩LCD显示屏，内置不少于30个自定义快捷触控呼叫按键，可直接通过中文名称呼叫指定区域；（提供第三方权威检测机构出具的具有CMA、CNAS认证标识的检验报告复印件以证明满足此项参数，并加盖厂家公章） 2.无需在服务器配置地址，可直接在触摸屏上配置IP地址和查看终端状态； 3.拥有全双工双向对讲功能，自带网络回声消除模块,网络延时低于300ms,且具有网络回声啸叫抑制； 4.内置监听功能，终端内置U盘功能，可实现发送到指定终端播放； 5.支持求助信号铃声.闪屏提示，一键接受求助.对讲功能，支持多种呼叫策略，包括呼叫等待.呼叫转移.无人接听提醒，支持自动接听.手动接听，支持自定义接听提示音，内置会议调度管理功能，可选择至少4种会议模式；（提供第三方权威检测机构出具的具有CMA、CNAS认证标识的检验报告复印件以证明满足此项参数，并加盖厂家公章） 6.不少于一路音频线路输出，3.5mm的标准音频接口，可连接专用话筒，便于扩展非免提通话，保证私密性，不少于一路音频线路输入，提供至少两路USB接口，支持远程点播功能； 7.支持音频采集功能，可将外部音频.话筒输入采集并播放到指定网络终端； 8.支持一键呼叫分区，一键呼叫全区广播；支持直接操作呼叫或对讲任意带拾音功能终端； 9.支持DHCP，兼容路由器.交换机.网桥网关.Modem.Intelnet.2G.3G.4G.组播.单播等任意网络结构； 10.支持远程点播功能，支持1000级自定义音频优先级默音控制。 | 台 | 1 |
| 4 | 2.4G话筒IP音箱 | 1.一体化壁挂式设计，整合网络音频解码,数字功放及音箱； 2.采用高速工业级双核(ARM+DSP)芯片，启动时间≤1秒； 3.内置高保真扬声器和≥2×10W立体声D类功率放大器； 4.支持DHCP，兼容路由器.交换机.网桥网关.Modem.Intelnet.2G.3G.4G.组播.单播等任意网络结构； 5.支持新配置注册智能语音提示功能； 6.标准RJ45网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由； 7.不少于1路音频输入.1路音频输出.1路短路输入.1路备份输入.1路功率输出.1路232串口； 8.支持短路触发功能，接收触发信号可立即对指定终端进行报警播放； 9.支持2.4G无线蓝牙话筒功能，可以实现2.4G蓝牙本地扩声功能； 10.为保证系统稳定运行与统一维护，需要与原系统进行兼容对接使用，投标时厂家需提供对接承诺函。 | 只 | 52 |
| 5 | 辅箱 | 1.额定功率≥10W； 2.输入阻抗:8Ω； 3.灵敏度≥90dB； 4.频率响应:130Hz-13KHz； 5.最大声压级≥94dB； 6.单元≥5"全频×1。 | 只 | 52 |
| 6 | 一拖二无线手持麦克风 | 1.UHF频段、PLL2通道无线话筒接收机； 2.红外对码，采用“SET”一键配对，一键上锁功能； 3.超外差二次变频设计，具备极高的接收灵敏度； 4.高清度白字LCD屏幕，能清晰显示系统信息； 5.内置高中低三个灵敏度调节功能实现不同距离的稳定接收；（投标时需提供产品三个灵敏度功能图片，并加盖厂家公章） 6.系统设有加密模式，防止使用过程中的误操作，从而改变原来设定的参数；（提供第三方权威检测机构出具的具有CMA、CNAS认证标识的检验报告复印件以证明满足此项参数，并加盖厂家公章，中标后检测报告原件及设备实物备查） 7.射频功率：10-30mW；综合频率响应：≥45Hz-18KHz；失真度：≤0.5％； 8.电池规格：2×1.5V； 9.供电：100-240VAC50/60Hz，10W；输出插座：XLR平衡式及φ6.3不平衡式插座； 10.振荡方式：PLL相位锁定频率合成；调制方式：FM； 11.连续工作时间：约15小时； | 台 | 1 |
| 7 | 网络功放系列（650W） | 1.≥3.5英寸真彩触控屏，可直接通过触摸屏点播服务器中曲目，无需配置专用软件即可驱动使用； 2.支持本地话筒输入和线路输入，不少于一路立体声音频输出，话筒灵敏度可调节； 3.拥有智能电源管理功能，具有编程打开和音频触发打开电源功能； 4.支持拓展不少于1组三线制音控强切输出接口，同时兼容3.4线制消防强切； 5.内置功放不小于650W定阻（4-16Ω）及定压（70V.100V）功率输出； 6.内置高低音调节功能，具有多个等级优先灵敏度调节功能； 7.采用固定静态的IP地址，当网络发生改变时地址不会丢失，工作稳定； 8.提供自动/手动强制电源开关按钮；远程网络信号优先，自动强插，可内置网络交换机模块； 9.为保证产品的质量安全和使用安全，需提供通过绝缘电阻和抗电强度、撞击试验、冲击试验等检验项目的第三方权威检测机构出具的具有CMA、CNAS认证标识的检验报告复印件并加盖厂家公章。 | 台 | 1 |
| 8 | 音柱（60W） | 1.单元≥6.5"全频×3+3"高音×1； 2.额定功率≥60W； 3.最大功率≥80W； 4.灵敏度≥98dB； 5.最大声压级≥105dB； 6.频率响应：140Hz-15KHz； 7.防水等级:IP66； | 只 | 6 |
| 9 | 广播音箱线 | 总芯数2*（60+4）=128支 | 米 | 260 |
| 10 | 广播音箱线 | 总芯数2*（120+8）=256支 | 米 | 230 |
| 11 | 壁挂机柜 | 6U壁挂机柜 | 个 | 7 |
| 12 | 交换机 | 8口千兆非网管交换机，8个10/100/1000M自适应电口，非网管，铁壳桌面级 | 台 | 6 |
| 13 | 交换机 | 二层网管交换机，24口10/100/1000Mbps自适应电口交换机，固化4个SFP千兆光口 | 台 | 2 |
| 14 | 机柜 | 1.2米机柜 | 台 | 1 |
| 15 | 电源线 | 2.0mm²两芯纯铜软护套线 | 米 | 200 |
| 16 | 电源线 | 1.5mm²两芯纯铜软护套线 | 米 | 500 |
| 17 | 网线 | 超五类8芯双绞线 | 箱 | 8 |
| 18 | 其它辅材 | 线槽线管，插头，漏电保护器，光模块，水晶头，1.5米3.5mm（耳机插头）转双莲花头（公）音频线，1.2米6.35mm（话筒插头）对6.35mm（话筒插头）音频线等相关安装辅材 | 批 | 1 |
| 19 | 安装调试费 | 综合布线施工及产品设备安装调试 | 项 | 1 |
| 预算 | 20万元 |

注：1、投标供应商所报价格包含运输、上门安装、发票等一切费用。

- 中标供应商在签定合同前须提供供应商在本次招标中提供的所有检测报告、证书等原件进行备查，如虚假应标，招标人有权对其进行废标处理，并追究其相关责任。

3、投标单位所投产品参数需完全响应清单中产品参数。